YJBOXA20HX -	规格书

实物图

概述：

YJBOXA20HX 是一款低功耗、高可靠、无风扇、无线缆设计的工业电脑产品，全铝合金板面板成形。

本产品板载全志 A20 1.2GHz 双核处理器， 1G 内存，整机具有丰富的 I/O 接口，采用无风扇散热设计。预装 Android4.2 操作系统。

本产品适用于楼宇自动化、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

特点：

- 全志 A20 1.2GHz 双核处理器

- 内存 1GB

- 4*USB/4*串口/2*显示接口 1*Lan（RTL 8111E 千兆网卡）

- 标配 12V/5A 适配器

- 无风扇散热设计

- 面板颜色： 黑色

深圳研江智能科技有限公司	www.eovcb.com

规格：

|  | 颜色 | 黑色 |
| --- | --- | --- |
| 机箱 | 尺寸 | 205mm*123mm*49mm(长*宽*高) |
|  | 结构 | 全铝无风扇散热结构 |
|  | 材质 | 全铝合金 |
|  | 主板型号 | YJ-AD200 |
|  | 处理器 | 集成全志 A20/1.2GHz 双核处理器 |
|  | 内存 | 1G |
|  | 存储 | 8G |
| 电源 | 电源特性 | 标配 12V/5A 适配器 |
|  |  | 10W（待机状态） |
|  |  | 20W（额定功率） |
| 操作系统 | 操作系统 | Android4.2 |
|  | USB | 4*USB2.0 接口 |
|  | 串口 | 4*RS232 |
| 系统特性 | 网口 | 1* Lan (RTL8111E 千兆网卡) |
|  | 音频 | 1*Line-out |
|  | 显示 | 1*VGA/1*HDMI 显示输出 |
|  | 扩展插槽 | 1*TF Card |
|  | 系统控制 | 电源开关 |
|  | 无线 | 2*WIFI/3G SMA 天线（可选） |
|  | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅；19-200Hz/1.0g 加速度 |
| 环境测试 | 抗冲击 | 10g 加速度，11ms 周期 |
|  | 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
|  | 工作温度 | -20℃～70℃ 表面空气流动 |
|  | 存储温度 | -30℃ ～80℃ |
|  | 工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 |

深圳研江智能科技有限公司	www.eovcb.com